# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能

化技改扩能项目

建设单位（盖章）：浩金欧博科技股份有限公司

编制日期：    2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能化技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2211-360795-07-02-871330 |
| 建设单位联系人 | 谢美兰 | 联系方式 | 13902964002 |
| 建设地点 | 江西省（自治区） 赣州 市 赣县 （县区）高新技术产业开发区乡（街道）红金工业园四期太阳坪路1号（具体地址） |
| 地理坐标 | （东经115度0分20.102秒，北纬25度54分37.886秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3464制冷、空调设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 -烘炉、风机、包装等设备制造346 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 赣州高新区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | JG2211-360795-07-02-871330 |
| 总投资（万元） | 22400 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.54 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 32432.11 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西赣州高新技术产业园区扩区规划》 审批机关：江西省人民政府 审查文件名及审批文号：《江西省人民政府关于同意赣州高新技术产业园区扩区和调整区位的批复》（赣府字〔2014〕1号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江西赣州高新技术产业园区扩区规划环境影响评价报告书》 召集审查机关：江西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《江西省环境保护厅关于江西赣州高新技术产业园区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》赣环评函〔2013〕214号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与江西赣州高新产业园区扩区规划相符性分析 根据《江西赣州高新产业园区扩区规划》，江西赣州高新技术产业园扩区建设范围共计1042.56公顷，包括红金三期、红金四期和洋塘片区，并形成“一心三组团四功能区”的空间结构。一心：即以贡江大道、九仙山大道为依托，布置海关、办公、研发、商业服务、物流、工人公寓等设施，形成片区公共设施核心；三组团：以夏蓉高速公路、赣南大道等地形、地物为分隔，将红金片区划分为北部商贸物流、中部工业生产、南部工业生产三个组团；四功能区：指北部生活居住、商贸物流功能区、中部循环经济产业功能区、南部工业生产功能区。红金片区功能定位规划为：钨新材料产业、稀土产业、铜铝产业园（含废旧金属回收综合利用产业）。 本项目选址位于红金工业园四期范围内，用地性质为工业用地，行业类别为制冷、空调设备制造，属于铜铝产业下游配套项目，符合江西赣州高新技术产业园的产业定位。 2、本项目与《江西赣州高新技术产业园区扩区规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据江西省环境保护厅“关于《江西赣州高新技术产业园扩区规划环境影响报告书》审查意见的函”（赣环评函〔2013〕214号），产业园区应严格执行行业准入条件，慎重发展大气污染型企业，入区企业应按照清洁生产和节能减排要求，进一步降低能耗、物耗水平，防止物料“跑、冒、滴、漏”，减少污染物排放量。 本项目符合园区准入条件，不属于高耗能、高污染类项目，项目产生的废气、废水、噪声、固废在执行本项目提出的污染防治措施前提下对周边环境影响较小，与规划环评审查意见相符。 3、本项目与《赣州高新技术产业开发区“十四五”发展规划》符合性分析 根据《关于印发赣州高新技术产业开发区“十四五”发展规划的通知》（赣高管字〔2021〕20号），规划发展布局中致力实现工业倍增升级，壮大发展稀土新材料及应用、钨精深加工及应用、钴镍为主的有色金属、先进智能装备制造等4个超百亿产业集群。其中产业集群重点发展计划提到“先进智能装备制造产业：加快推进拓野智能科技智能装备生产、浩金欧博智能化改造升级、艾德智能包装设备生产、瀚川科技智能设备二期、中科拓又达等先进智能装备产业项目建设”。 本项目为浩金欧博二期智能化技改扩能项目，属于规划中产业集群重点发展计划，因此项目建设符合《赣州高新技术产业开发区“十四五”发展规划》。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于“C3464制冷、空调设备制造”行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改决定（国家发改委令第29号、第49号），本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目，项目建设符合国家产业政策。 同时项目已取得了赣州高新区行政审批局出具的项目备案通知书，项目代码2211-360795-07-02-871330。因此，项目符合国家及地方现行产业政策。 2、“三线一单”分析 （1）与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于江西省赣州市赣县区重点管控单元2-赣州高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH36072120002）。 2020年12月31日，赣州市人民政府发布《关于印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣府发〔2020〕95号）方案指出，坚持生态优先，绿色发展，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，通过划分环境综合管控单元，制定环境综合管控单元生态环境准入清单，把生态环境管控要求落实到具体管控单元，建立覆盖全市的生态环境分区管控体系。 方案划分了环境管控单元，从生态环境保护角度，将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元共232个。本项目位于江西省赣州市赣县区重点管控单元2-赣州高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH36072120002）。 本项目与赣市府字〔2020〕95号相符性分析见表1-1。 表1-1 与赣市府字〔2020〕95号相符性分析 赣市府字〔2020〕95号 本项目 相符性 重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生活环境质量。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。 1.通过环境现状调查，本项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量； 2.本项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状； 3.本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染； 4.本项目不在生态保护红线划定范围内，符合生态保护红线相关要求。 符合 因此，本项目建设符合《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 （2）生态保护红线的相符性分析 根据《江西省生态保护红线》划定结果，项目位于赣州高新技术产业开发区，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内；依据江西省生态红线区域保护规划管控区，项目不在生态红线管控区范围内，项目符合江西省生态红线区域保护规划。 （3）环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对赣县区大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控底线要求，将有关要求梳理如下： 表1-2 赣州市“三线一单”关于赣县区环境质量底线目标 环境质量底线要求 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（μg/m3） 35 ≤35 大气污染物允许排放量（t/a） SO2 11389 11389 NOx 28966 28966 一次细颗粒物 14632 14632 VOCs 6720 6720 氨 7181 7181 水环境质量底线 断面名称 2025年 2035年 贡江-赣县梅林 Ⅲ类 Ⅲ类 土壤环境风险防控底线 受污染耕地安全利用率 - 95% 污染地块安全利用率 - 95% 环境空气质量底线：根据赣州市人民政府网发布的《2022年赣州市环境质量年报》中2022年赣州市环境空气质量状况统计表内容，赣县区六项污染物年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度已达到“三线一单”中的环境质量底线要求。本项目各类废气均设置环保设施并能达标排放，废气排放可满足环境空气质量底线的要求。 地表水环境质量底线：根据《江西省地表水（环境）功能区划表》，项目所在区域为“Ⅲ类”；根据赣州市人民政府网发布的《2022年赣州市环境质量年报》可知，贡江（赣县梅林/赣县客家桥）断面地表水环境质量满足所《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。所在区域环境质量现状较好、具有相应的环境容量。 土壤环境风险防控底线：本项目废气、废水、固体废物均得到妥善的处理处置，对土壤的影响较小，不会改变该地区土壤质量类别。 因此，本项目“三废”均能有效处理，项目建设不会冲击区域环境质量底线。 （4）资源利用上限 本项目运营过程中消耗一定量的电力和水资源，用电来源于园区电网，用水来源于园区供水管网，均能满足项目要求。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、能源消耗原料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （5）环境准入清单的相符性分析 根据赣州市生态环境局保护委员会办公室《关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知》（赣市环委办字〔2021〕5号）要求，项目与赣州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-3 与《赣州市生态环境总体准入要求》符合性分析 序号 文件要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。 1、本项目不属于淘汰类产业；2、本项目位于赣州市赣县区；3、本项目不属于各源头保护区；4、本项目不属于产业规划禁止类项目；5、本项目不属于养殖类；6、本项目不属于自然保护区。 符合 限制开发建设活动的要求 1、不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。2、不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。3.1、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。3.2、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。4、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 1、本项目不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备；2、本项目位于赣州市赣县区，项目不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目；3、本项目不属于采矿业；4、本项目位置不涉及水源一级保护地。 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停 1、本项目不涉及生态红线；2、本项目位置不涉及水源一级保护地；3、本项目不属于养殖行业。 符合 污染物排放管控 允许排放量要求 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在 13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。 本项目不产生二氧化硫、氮氧化物，外排废水为生活污水，经污水处理厂深度处理后，对赣州市全市化学需氧量、氨氮总量影响不大。 符合 现有源提标升级改造 1、2020年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A排放标准改造。2、到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（含茶炉大灶、经营性小煤炉），赣州市建成区 35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目不涉及 / 环境风险防控 联防联控要求 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。4、工业园区应建立三级环境风险防控体系。5、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。6、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目不涉及农用地。工业园正在落实三级环境风险防控体系的建立；本项目卫生防护距离50m范围内无环境敏感点；项目固废均妥善处置，在贮存、转移固体废物过程中，配套有防扬散、防流失、防渗漏措施。 符合 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 1、到2020年赣州市区域用水总量不得超过 35.83亿立方米。2、农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。 本项目对赣州市区域用水总量影响较小。 符合 地下水开采要求 禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。 本项目统一市政管网供水。 符合 能源利用总量及效率要求 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在1019万吨标准煤以内。 本项目能耗为用电、用水，折标煤后能源对该地区影响不大。 符合 禁燃区要求 1、禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。 本项目不使用高污染燃料。 符合 表1-4 赣州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 维度 清单编制要求 准入要求 与本项目相符分析 是否 相符 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 本项目不属于产业规划禁止类项目 相符 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停。 本项目不属于园区规划禁止类的产业 相符 污染物管控 现有源提标升级改造 企业达标排放。 本项目污水预处理后可达到接管标准 相符 新增源等量或倍量替代 新建项目污染物排放量应实施县（市）平衡，区域污染物排放总量不增加。 本项目污染物申请总量，不增加区域污染物排放总量 相符 新增源排放标准限值 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。 本项目污染物均处理达标后排放 相符 污染物排放绩效水平准入要求 鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。 本项目无生产用水行业清洁生产要求 相符 环境风险防控 污染地块（建设用地）环境风险防控要求 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 本项目不涉及污染地块 相符 园区敏感点风险准入类防控要求 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 本项目不属于环境风险高的建设项目，卫生防护距离50米内无居住、科教、医院等环境敏感点 相符 园区风险防控体系要求 园区应建立三级环境风险防控体系。 园区正在落实三级环境风险防控体系的建立 相符 企业风险防控配套措施 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 本项目按要求采取了分区防控措施，其他风险防范措施，配套了固体废物贮存场所 相符 企业生产过程风险防控要求 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准建设危险废物暂存间 相符 资源利用效率要求 水资源利用效率和强度要求 企业工业用水重复率执行行业标准要求 项目工业废水产生 相符 根据上表，本项目符合《关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知》（赣市环委办字〔2021〕5号）要求。 综上，本项目建设符合赣州市“三线一单”的要求。 3、选址可行性分析 本项目位于赣州高新技术产业开发区乡（街道）红金工业园四期太阳坪路1号，项目选址不属于生活饮用水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。根据区域环境质量现状可知，项目所在地环境质量现状均能达到相应的功能区划的要求。项目建设不会使得区域环境功能发生改变。 本项目地块北侧为太阳坪路，隔路为浩金欧博科技股份有限公司一期项目厂区，项目东侧为园区道路，隔路为未建安置区，项目南侧为太阳平安置区，项目西侧为贡江大道，隔路为空地。周边企业无食品、生产等特殊要求企业。项目50m防护距离内无居民区、学校等环境敏感点，本项目在运营期通过严格管理、选择环保型设备、加强污染治理等措施确保项目废气、废水、噪声、固废对周边环境产生影响控制在可接受范围内。因此，本项目与周边环境相容性较好。 综上所述，本项目周边制约因素较少，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 4、江西省生态环境厅关于印发《江西省挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 本项目与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性具体情况见下表。 表1-5 与赣环大气〔2019〕20号文相符性分析 序号 文件要求 项目情况 相符性 1 大力推进源头控制。表面涂装行业应加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。 本项目喷漆使用水性漆，为低VOCs含量的涂料，从源头减少VOCs的产生。 符合 2 全面加强无组织排放控制。表面涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目在喷涂工艺中，采用无空气喷涂技术；涂料等原辅料密闭储存，调配、使用等过程在密闭喷漆房内操作；喷漆房内设有抽风系统，使喷漆房处于微负压状态，废气收集效率95%。 符合 3 推进建设适宜高效的治污设施。表面涂装行业应对喷涂废气设置高效漆雾处理装置，喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理技术，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺；调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理；使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。采用一次性活性炭吸附技术的，要定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 本项目喷漆产生废气的有效收集后，经干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化装置处理后达标排放。本项目要求定期更换活性炭、紫外灯管、过滤棉，废活性炭、废紫外灯管、废过滤棉委托有资质的单位进行处理处置。 符合 综上分析可知，本项目建设符合《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（赣环大气[2019]20号）要求。 5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）相符性分析 表1-6 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号 文件要求 本项目 相符性 1 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目涉VOCs排放，采用干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化达标排放。 符合 2 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 本项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对设备进行检修维护，确保设施的稳定运行。 符合 3 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 本项目采用干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化进行末端治理，应按要求编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，开展应急演练。 符合 6、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）相符性分析 表1-7 与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》相符性分析 文件要求 本项目 相符性 大力推进VOCs原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。 本项目喷漆使用水性漆，为低VOCs含量的涂料，从源头减少VOCs的产生。 符合 全面加强VOCs无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查督促企业按要求开展专项治理。 本项目涂料等原辅料密闭储存，调配、使用等过程在密闭喷漆房内操作；喷漆房内设有抽风系统，使喷漆房处于微负压状态，废气收集效率95%。 符合 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 本项目喷漆房内设有抽风系统，使喷漆房处于微负压状态，废气收集效率95%；干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化处理后达标排放。 符合 7、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）符合性分析 表18 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 项目 文件要求 本项目 相符性 严格岸线河段管控 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头项目和过长江通道项目 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 本项目不在此类区域范围内 符合 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（1）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（2）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（3）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。 本项目不在风景名胜区的岸线和河段范围内 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内 符合 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 符合 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 符合 禁止在《全国重要江河湖泊水功能规划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不在此岸线保护区或保留区内 符合 严控区域活动管控 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目不涉及排污口建设 符合 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及捕捞 符合 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目不涉及化工项目建设 符合 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不属于高污染项目 符合 严格行业准入 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于此类项目 符合 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 本项目不属于此类项目 符合 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 本项目不属于此类项目 符合 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 本项目不属于此类项目 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设背景 浩金欧博科技股份有限公司，曾用名“江西浩金欧博环境科技有限公司”（2020-03至2023-10）和“江西浩金欧博空调制造有限公司”（2013-03至2020-3），已于2014年8月报批一期工程《江西浩金欧博空调制造有限公司年产2万台中央空调项目环境影响报告表》，一期工程建设地点位于太阳坪路北侧，与本次二期项目所在地块隔路相对，生产规模为年产2万台中央空调，2014年8月29日，原赣县环境保护局以赣县环督字〔2014〕84号文件关于《江西浩金欧博空调制造有限公司年产2万台中央空调项目环境影响报告表》的批复，同意了一期工程的建设。2017年4月一期工程通过了竣工环境保护验收，并取得原赣州市赣县区环境保护局出具的项目环境保护验收批复，批复文号为赣县区环督字〔2017〕11号。 近年来，国内经济飞速增长，生活水平有了质的飞跃，冷冻冷藏需求日益凸显，制冷空调设备迎来巨大的发展机遇。根据国家统计局统计，2012～2019年我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入呈现震荡性增长趋势，2019年我国规模以上制冷、空调设备行业销售收入约为2678.75亿元，同比增长8.69%。从中长期来看，我国制冷、空调设备将继续维持高速增长的趋势。首先经济形势好转后，设备的延迟需求将全面爆发；二是我国商用冷链仍处在发展初期，存在较大的需求缺口，尤其是冷库建设在扶贫大背景下将不断提速；三是疫情影响下，催生了部分设备的快速发展，例如疫苗普及对冷藏车、医用冷柜等设备的需求迅速增长，生鲜电商火爆下前置仓迅速扩张等。四是随着制造业结构升级，数据中心温控、储能温控等中央空调应用场景不断丰富，对高效低碳空调设备需求量剧增。 基于以上背景，浩金欧博科技股份有限公司拟投资22400万元，在赣州高新技术产业开发区红金工业园四期太阳坪路1号（贡江大道东侧、太阳坪路南侧、将军塘路西侧地块）建设江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能化技改扩能项目（下称“本项目”），项目建成后年生产能力为30000台中央空调。 2、建设内容 本项目位于江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区红金工业园四期太阳坪路1号，项目地理坐标为东经115度0分20.102秒，北纬25度54分37.886秒。项目北侧为太阳坪路，隔路为浩金欧博科技股份有限公司一期项目厂区，项目东侧为园区道路，隔路为未建安置区，项目南侧为太阳平安置区，项目西侧为贡江大道，隔路为空地，项目地理位置见附图1。 项目总用地面积48.65亩（约32432.11m2），建设生产厂房，办公室及其他配套设施。项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别 名称 建设内容和规模 备注 主体工程 生产车间 1F，16875.66m2，H=13.65m；设置水冷机生产线2条，风冷直膨机生产线1条 新建 储运工程 原料暂存区 钢材、钢管等暂存于厂房南面区域，约1350m2； 其他原材料、半成品暂存于厂房东面区域，约1050m2 新建 成品暂存区 位于厂房西面，约2200m2 新建 油漆仓库 位于厂房西南面，约20m2 新建 气站 位于厂区西南角，约20m2 新建 公辅工程 办公研发楼 3F，总建筑面积11896m2，位于厂区北部 新建 实验室 位于办公研发楼与生产车间连接处，约1000m2，用于产品常规性能测试，通过测试设备的制冷性能，分析其功率、效率、制冷剂使用情况等 新建 供水 由市政供水管网供给 新建 供电 由园区供电系统供给 新建 排水 排水系统采用雨水、污水分流体制；生活污水预处理后排入园区污水管网 新建 环保工程 废气 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置处理后无组织排放 新建 喷砂粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 新建 翅片油挥发废气、喷漆废气经干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化处理后经15m高排气筒排放 新建 食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过屋顶烟道排放 新建 废水 生活污水经厂区内隔油+化粪池处理后通过园区污水管网排入赣县工业园污水处理厂，尾水排入贡江 新建 噪声 安装消声器、减振垫，建筑物隔声等 新建 固废 一般固废 在厂房西南部设置一处100m2的固废暂存区 新建 危险废物 在厂房西南部设置1个50m2的危废暂存间 新建 3、主要产品 本项目拟建设2000RT主机生产线及压力容配套生产线，全流程MES系统管理、数字化在线检测及数据存储单元。拟建设全自动化控制柜生产线，全流程物料配送采用AGV配送，自动检测及数据存储单元。拟建设风机盘管自动化生产线，实现自动化组装，自动包装。达产年设计生产能力为30000台中央空调，分别为水冷机组18000台（套）、风冷直膨机12000台（套）。 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 水冷机组 水冷螺杆机 台（套）/年 500 风冷螺杆机 台（套）/年 500 风冷模块机 台（套）/年 17000 2 风冷直膨机 台（套）/年 12000 合计 台（套）/年 30000 4、主要生产设备 项目主要设备见下表： 表2-3 项目设备清单 序号 名称 数量(台/套) 规格型号/设计参数 用途 位置 1 MES系统 1 / / 生产车间 2 龙门加工中心 1 / 钻孔、铣面 生产车间 3 火焰切割机 1 / 下料 生产车间 4 等离子焊接机/埋弧焊机 1 / 焊接 生产车间 5 氩弧焊机/气保焊机 6 / 焊接 生产车间 6 自动喷砂房 1 / 喷砂 生产车间 7 胀管机 1 / 穿涨管 生产车间 8 油漆房 1 10m*8m*6m 喷漆 生产车间 9 增压泵 1 10KW 抽真空充注 生产车间 10 安检仪 2 / 测试 生产车间 11 卤素检漏仪 2 / 测试 生产车间 12 真空充注机 4 / 抽真空充注 生产车间 13 铜管下料机 1 / 下料 生产车间 14 弯管机 1 / 弯管 生产车间 15 打孔机/拔口机/缩口机 1 / 打孔 生产车间 16 注油机 1 0.5KW 冲片 生产车间 17 冲片机 1 55KW 冲片 生产车间 18 胀管机 1 45KW 穿涨管 生产车间 19 加氟机 1 / 抽真空充注 生产车间 20 AMR智能物流机器人 5 / 打包 生产车间 21 智能分拣立体库 1 / 打包 生产车间 22 行车 1 10吨 运送 生产车间 23 行车 1 20吨 运送 生产车间 24 冲床 1 160T 冲孔 生产车间 25 冲床 1 80T 冲孔 生产车间 26 冲床 1 63T 冲孔 生产车间 27 自动打包码垛机 1 / 打包 生产车间 28 风盘测漏台 1 / 测试 生产车间 29 氩弧焊机 1 / 焊接 生产车间 30 气保焊自动焊机 2 / 焊接 生产车间 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见下表： 表2-4 主要原辅材料统计表 序号 物料名称 单位 年耗量 最大储存量 备注 1 钢材（镀锌钢板或不锈钢板） t 2350 200 外购，存放于原料仓库 2 槽钢 t 950 100 外购，存放于原料仓库 3 铝型材 t 490 50 外购，存放于原料仓库 4 铝箔 t 350 35 外购，存放于原料仓库 5 无缝钢管 t 105 11 外购，存放于原料仓库 6 铜管 t 75 8 外购，存放于原料仓库 7 电线 km 1030 100 外购，存放于原料仓库 8 挤塑板 m2 200000 2000 外购，存放于原料仓库 9 冷媒（410） t 110 11 外购，740kg瓶装，存放于原料仓库 10 丙烷 t 10.4 2 外购，50L瓶装，存放于气站 11 氮气 t 10 1 外购，14L瓶装，存放于气站 12 二氧化碳 t 10 1 外购，23L瓶装，存放于原料仓库 13 乙炔 t 1.6 0.2 外购，5L瓶装，存放于气站 14 钢珠 t 20 5 喷砂 15 无铅焊条 t 5.5 0.5 外购，存放于原料仓库 16 保温棉 m2 17500 1000 外购，存放于原料仓库 17 水性醇酸涂料 t 5.9 2 外购，20L桶装；喷漆厚度210μm，每天喷漆量：容器表面积50m2 18 切削液 t 0.02 0.02 循环使用，循环量为5kg，一年更换4次 19 翅片挥发油 t 5.2 2 外购，桶装 20 水 t 2504.49 / 市政供水管网 21 电 万kwh 350 / 园区供电管网 原辅材料理化性质： 冷媒（410）：是一种混合制冷剂，它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃。 水性醇酸涂料：挥发性物质主要为正丁醇含量3%～5%，详见附件水性醇酸涂料安全技术说明书。 翅片油：挥发冲压油可广泛地用于各类金属片的挤压、压制、冲压以及拉制等各种塑性成形操作，详见附件翅片挥发油安全技术说明书。 焊条：焊条由焊芯及药皮两部分构成，是在金属焊芯外将涂料（药皮）均匀、向心地压涂在焊芯上，也是焊条气焊或电焊时熔化填充在焊接工件的接合处的金属条。本项目使用的焊条不含铅。 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。主要成分为油性添加剂13%、石油磺酸钠6%、抗氧化剂2%、油雾抑制剂3%、精制矿物油75%、其他(消泡剂、表面活性剂等)1%，外观是黄色透明液体、闪点大于200℃，蒸汽密度(空气=1)大于1。 表2-5 部分原料理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸特性 毒理毒性 丙烷 无色气体，纯品无臭。熔点：-187.6℃，沸点：-42.1℃，相对密度(水=1)：0.58，饱和蒸汽压：53.32(-55.6℃)kPa，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) 乙炔 无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。相对密度（水=1）：0.62（-82℃）；相对蒸气密度（空气=1）：0.91；饱和蒸汽压（kPa）：4460（20℃）；燃烧热（kJ/mol）：-1298.4。 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 / 漆料用量核算： 根据企业提供的经验数据，每日喷涂面积约为50~55m2/d，本次取平均值52.5m2/d，项目年工作310天，则本项目水性漆总喷涂面积约为16275m2，则油漆用量匹配性分析见下表。 表2-6 油漆用量匹配性分析 类型 干膜厚度μm 上漆率 漆膜密度kg/m3 理论漆平方单耗量kg/m2 喷漆面积m2 理论漆消耗量t 实际用量t 水性漆 210 75% 1220 0.360 16275 5.852 5.9 注：本环评对油漆消耗量以下计算公式核算：油漆消耗量（公斤）=干膜厚度（微米）×面积(平方米)×10-6×密度÷（固体含量×上漆率） 通过计算可知，项目需要水性漆5.852t/a，实际购置水性漆量为5.9t/a，满足喷涂需求。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员170人，双班工作制，每班工作8小时，年工作310天，厂区内设有食堂，不设宿舍。 平面布置 本项目新建一栋1层厂房及一栋3层办公研发楼，生产线整体走向由西向东布局，原料仓库、成品仓库分别位于厂房的西部、东部，与生产线整体走向一致。项目总平面布置功能分区清晰，工序流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系。生产车间与办公区之间均有墙体进行隔断，影响较小，生产设备运行的噪声对外环境的影响经过厂房墙体的遮挡得到衰减。 综上所述，本项目的厂区平面布置可满足工艺路线流畅的要求，从环保角度分析项目平面布局合理。 8、公用工程 给水：本项目供水来自工业园区供水管网，可满足本项目的用水要求。 排水：项目采用“雨污分流”，雨水直接排入雨水管网；生活污水通过“隔油池+化粪池”预处理后排入赣县工业园污水处理厂，赣县工业园污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入贡江。 供电：项目供电由工业园供电系统供电。 9、水平衡 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 10、油漆平衡 本项目油漆涂料物料平衡见下表。 表2-7 项目油漆涂料物料平衡表 投入 产出 名称 投入量（t/a） 去向名称 产出量（t/a） 水性醇酸涂料 5.9 进入产品 附着于金属表面 4.204 废气 漆雾 有组织 0.067 无组织 0.070 VOCs 有组织 0.070 无组织 0.015 废气治理去除 VOCs 0.210 固废 漆渣（含废气去除） 1.264 合计 5.9 合计 5.9 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程图及产污环节见图2-2。 （1）工艺流程图简述 ①三通一平：基础工程主要为施工场地的“三通——水、电、道路通”和地基开挖、填土夯实。施工过程中会利用到各类大型机械，例如挖土机、压路机、运输卡车等，因此会产生一定的噪声、废水、废气（汽车尾气、扬尘）、固体废物（建筑垃圾等）。 ②主体工程：主体工程包括钻孔灌注、现浇钢础、砌砖筑墙。利用钻孔设备钻孔，用钢筋混凝土浇灌。根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。此环节会产生一定的噪声、废气、废水、固体废物。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 ③装饰工程：对房屋进行装修，批腻子和贴砖，安装柜子、桌椅、照明等。此环节会产生一定的噪声、废气、废水、固体废物。 ④设备安装：包括电梯、道路、化粪池、污水雨水等管网铺设等施工。此环节会产生一定的噪声、废气、废水、固体废物。 ⑤工程验收：工程完工后整体验收。 2、运营期工艺流程及产污环节 （1）风冷螺杆生产工艺流程简述： 图2-3 风冷螺杆生产工艺流程图 下料：根据工件所需规格和尺寸，使用火焰切割设备对钢管进行切割下料，此工序会产生切割粉尘、噪声、边角料。 焊接：切割好的管材利用等离子焊接机和埋弧焊机进行焊接，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 喷砂：对焊接后的构件用钢丸对其进行喷砂除锈，此过程会产生喷砂粉尘、噪声。 内、外部件安装：用氩弧焊机和气保焊机进行内外部件焊接安装，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 穿胀管：用胀管机对铜管进行穿胀管。 试压：用水和气体对压力容器进行水密性和气密性试压，检验产品是否合格，不合格件返回对应生产线重新进行加工。试压水循环利用，定期补充损耗。 容器喷漆：喷漆工序设置在单独的喷漆房内，调漆、喷漆、晾干均在密闭喷漆房中进行，喷漆工序会产生喷漆废气。喷漆废气经喷漆房内水帘过滤后，经负压收集进入干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化处理后排放。水帘用水循环使用，定期更换。 上线、组装：利用氩弧焊机/气保焊机将压缩机、容器、铜管组件、钣金、阀等各部件进行组装焊接处理，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 接线：将电线电箱进行接线； 抽真空充注：利用真空泵/充注机对压力容器充注制冷剂氟利昂。 测试：对螺杆整机进行性能测试。 终检打包：终检主要是针对产品外观进行的检验，用包装材料对整机进行打包并贴上标签。 （2）水冷螺杆机生产工艺流程简述： 图2-4 水冷螺杆生产工艺流程图 钻孔、铣面、倒角：利用龙门加工中心对容器端盖进行钻孔、铣面、倒角，工序会产生废切削液、边角料和噪声。 小件焊接：利用氩弧焊机/气保焊机对小件进行焊接，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 上线组装：利用氩弧焊机/气保焊机将压缩机、容器、铜管组件、钣金、阀等各部件进行组装焊接处理，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 接线：给电线、电箱进行接线。 测试：对螺杆机整机进行性能测试。 抽真空充注：利用真空泵/充注机对压力容器充注制冷剂氟利昂。 终检打包：终检主要是针对产品外观进行的检验，用包装材料对整机进行打包并贴上标签。 （3）风冷模块机生产工艺流程简述： 图2-5 风冷模块生产工艺流程图 下料：根据工件所需规格和尺寸，使用下料机对铜管进行切割下料，此工序会产生颗粒物和噪声。 弯管：按照产品需要，利用弯管机将铜管进行不同角度的弯管加工； 打孔：按照产品需要，利用打孔机、拔口机、缩口机对铜管进行打孔、拔口、缩口加工，此工序会产生废金属屑和噪声。 组件焊接：弯管打孔后的部分组件按照设计进行焊接处理，焊接工艺使用的是火焰钎焊，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，低于母材熔化温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件。此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 上线、组装焊接：利用氩弧焊机/气保焊机将压缩机、容器、铜管组件、钣金、阀等各部件进行组装焊接处理，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 抽真空充注：利用真空泵/充注机对压力容器充注制冷剂氟利昂。 接线：将电线电箱进行接线。 测试：对整机进行性能测试。 终检打包：终检主要是针对产品外观进行的检验，用包装材料对整机进行打包并贴上标签。 （4）风冷直膨机生产工艺流程简述： 图2-6 风冷直膨机生产工艺流程图 冲片：铝箔经冲片机加工成翅片，在冲片和发卡管机加工过程中会在工件上添加翅片挥发油起润滑作用，冲片工序设置在单独密闭的冲片车间内，翅片挥发油易挥发，此工序产生有机废气。 穿涨管：铜管经发卡管机加工成发卡管然后和翅片串在一起进行涨管。 焊接：将U弯进行组装焊接处理，此工序会产生焊接烟尘。 检漏：对铜管和阀件的密封性进行检查。 上线、组装焊接：利用氩弧焊机/气保焊机将压缩机、容器、铜管组件、钣金、阀等各部件进行组装焊接处理，此过程会产生焊接烟尘、废焊渣。 抽真空充注：利用真空泵/充注机对压力容器充注制冷剂氟利昂。 接线：将电线电箱进行接线。 测试：对整机进行性能测试。 终检打包：终检主要是针对产品外观进行的检验，用包装材料对整机进行打包并贴上标签。 本项目产污环节具体见下表。 表2-8 项目主要污染环节分析一览表 工期 污染类型 污染工序 编号 主要污染物 营运期 废气 下料 G1 下料切割粉尘 焊接、组装焊接 G2 焊接烟尘 喷砂 G3 喷砂粉尘 喷漆工序（调漆、喷漆、晾干） G4 喷漆废气（VOCs、漆雾） 冲片 G5 翅片油挥发废气（VOCs） 食堂油烟 G6 油烟废气 废水 生活污水 W1 CODCr、SS、NH3-N、BOD5、TN、TP、动植物油 噪声 设备运行 N 等效A声级 固废 下料、钻孔、铣面 S1 边角料 焊接、组装焊接 S2 废焊渣 喷砂 S3 废钢丸 喷漆工序（调漆、喷漆、晾干） S4 废漆渣 钻孔、铣面 S5 废切削液 原料使用 S6 废油漆桶 废气处理 S7 收集的金属粉尘 S8 废活性炭 S9 废紫外灯管 S10 水帘废水 S11 废过滤棉 喷枪清洗 S12 喷枪清洗废水 设备维护 S13 废润滑油、含油废抹布 员工生活 S14 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目拟建地块 浩金欧博科技股份有限公司在赣州高新技术产业开发区红金工业园四期太阳坪路1号（贡江大道东侧、太阳坪路南侧、将军塘路西侧地块）建设二期智能化技改扩能项目，该地块现状为空地，不存在土壤和地下水的遗留问题，因此无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 二、浩金欧博科技股份有限公司一期工程 1、一期工程概况 浩金欧博科技股份有限公司，曾用名“江西浩金欧博环境科技有限公司”（2020-03至2023-10）和“江西浩金欧博空调制造有限公司”（2013-03至2020-3），已于2014年8月报批一期工程《江西浩金欧博空调制造有限公司年产2万台中央空调项目环境影响报告表》，一期工程建设地点位于太阳坪路北侧，与本次二期项目所在地块隔路相对，生产规模为年产2万台中央空调，2014年8月29日，原赣县环境保护局以赣县环督字〔2014〕84号文件关于《江西浩金欧博空调制造有限公司年产2万台中央空调项目环境影响报告表》的批复，同意了一期工程的建设。2017年4月一期工程通过了竣工环境保护验收，并取得原赣州市赣县区环境保护局出具的项目环境保护验收批复，批复文号为赣县区环督字〔2017〕11号。 公司原有建设项目环评批复及验收情况下表。 表2-9 公司原有建设项目及其环保手续情况 序号 项目名称 审批文号 及时间 生产规模 审批单位 验收文号及时间 1 年产2万台中央空调项目 赣县环督字〔2014〕84号，2014年8月29日 2万台中央空调 原赣县环境保护局 赣县区环督字〔2017〕11号，2017年4月20日 注：企业于2020年5月办理排污许可登记，登记编号：91360721063490107C001Y，有效期为2020年5月11日至2025年5月10日。 2、一期项目生产工艺 图2-7 一期项目生产工艺流程图 钣金下料通过数控冲床钣金冲孔，再经过数控液压折弯机钣金折弯，部件焊接后委外喷涂处理。底座装配，铝合金彩钢板下料后进行铝型材框架装配，盘管耐压与密封性检查，盘管装配，风机电机装配，过滤器组件装配，面板装配，法兰帆布装配，接线，安全性能试验，清理卫生贴标牌，启动运转试验，最后检验合格的产品包装入库。 3、一期项目各污染物排放情况 一期项目的污染源排放及达标情况根据企业例行监测数据（江西尖峰环境检测技术有限公司检测报告，2022年9月26日、2022年10月11日）进行判定分析。 （1）废气 ①废气达标情况分析 一期项目废气排放情况如下： 表2-10 废气污染物排放浓度监测数据统计表 检测 点位 检测 项目 单位 检测结果 标准 限值 达标 情况 2022年10月8日 废气排放口 颗粒物 浓度（mg/m3） 30.3 31.3 31.6 120 达标 速率（kg/h） 0.33 0.35 0.35 3.5 达标 根据上表可知，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ②一期项目废气污染物产排放情况 焊接烟尘收集后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放速率取检测结果中最大值0.35kg/h核算，则颗粒物有组织排放量为0.84t/a，收集效率按15%计，则颗粒物无组织排放量约为0.148t/a，颗粒物总排放量为0.988t/a。 （2）废水污染物 ①废水达标情况分析 一期项目废水排放情况如下： 表2-11 一期项目废水监测结果 采样点 检测项目 单位 检测结果 标准限值 达标情况 2022年9月20日 生活污水排放口 pH值 无量纲 6.91 6.88 6.92 6~9 达标 化学需氧量 mg/L 44 41 41 500 达标 五日生化需氧量 mg/L 9.2 9.5 8.6 300 达标 悬浮物 mg/L 16 17 17 300 达标 氨氮 mg/L 2.35 2.42 2.38 50 达标 动植物油 mg/L 0.18 0.21 0.20 100 达标 根据监测结果可知：项目生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施处理后可满足赣县工业园区污水处理厂接管标准。赣县工业园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，最终排入贡江。 ②一期项目废水污染物排放情况 表2-12 一期项目废水排放情况 污染源 污染物 一期项目废水排放情况 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水排放口 废水量 / 15824.88 化学需氧量 44 0.696 五日生化需氧量 9.5 0.150 悬浮物 17 0.269 氨氮 2.42 0.038 动植物油 0.21 0.003 注：废水量无监测数据，故本次参考其环评中核算废水量；排放浓度取检测结果中最大值。 由上表可知，一期项目2022年COD、氨氮实际排放量分别为0.696t/a、0.038t/a，未超过原环评审批总量控制值COD1.125t/a、氨氮0.169t/a。 （3）噪声 噪声监测数据结果见下表，详见表2-13。 表2-13 厂界噪声监测结果 监测点位 检测结果 标准限值 达标情况 时段 2022年9月20日 1#厂界东侧1m处 昼间 53.4 65 达标 夜间 43.5 55 达标 2#厂界南侧1m处 昼间 53.9 65 达标 夜间 44.2 55 达标 3#厂界西侧1m处 昼间 54.8 65 达标 夜间 43.3 55 达标 4#厂界北侧1m处 昼间 53.3 65 达标 夜间 43.5 55 达标 根据监测结果可知：厂界环境噪声昼、夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值要求。 （4）固废 一期项目产生的固废来源于成型加工过程产生的边角料、金属粉尘，检验次品，员工生活垃圾等。 生活垃圾：生活垃圾年产生生活垃圾约95.325t/a，统一收集后交由环卫部门统一处置； 生产固废：成型加工过程产生的金属及边角料、金属粉尘等，产生量约3t/a，均外卖给生产厂家回收利用。检验次品维修后作为成品外售。 （5）污染源汇总 综上所述，一期项目污染源强排放汇总详见表2-14。 表2-14 一期项目各污染物排放情况汇总 污染物名称 排放量（固废为产生量） 废水 水量（m3/a） 15824.88 CODCr（t/a） 0.696 BOD5（t/a） 0.150 SS（t/a） 0.269 氨氮（t/a） 0.038 动植物油（t/a） 0.003 废气 颗粒物（t/a） 0.988 固废 一般固废（t/a） 3 生活垃圾（t/a） 95.325 4、与本项目有关的主要环境污染问题及整改措施 根据现场调查，公司已有项目各项环保工程均已完善，已有“三废”均能达标排放。原有工程主要存在以下问题： ①部分环保标识老旧，出现脱落现象； ②部分生产车间内的固体废物存在滞留现象，未及时存放于固废暂存间内； 针对以上环保问题提出以下整改措施： ①对于环保标识牌老旧的及时更换，对于脱落现象及时修整； ②及时将生产过程产生的一般固废暂存至一般固废暂存库，一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号公告）要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 根据赣州市人民政府网发布的2022年赣州市环境质量年报中赣州市环境空气质量状况统计表，2022年赣县区环境空气质量状况如下： 表3-1 2022年赣州市赣县区六项污染物浓度年均值 污染物 年评价指标 评价标准/（µg/m3） 现状浓度/（µg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 70 7 11.67 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 18 45 达标 SO2 年平均质量浓度 60 39 55.71 达标 NO2 年平均质量浓度 40 18 51.43 达标 CO 95%百分位数24小时日均 4mg/m³ 1.2mg/m³ 30 达标 O3 90%百分位数日最大8小时滑动平均 160 149 93.12 达标 由上表可知，根据上述结果，项目区域基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2的年平均质量浓度和CO、O3相应百分位数24小时平均或8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，因此赣县区属于达标区。 （2）其他污染物 TSP引用《赣州新磁稀土年产3000吨稀土永磁产品生产加工项目（一期）》监测数据（由江西博华环境检测科技有限公司于2022年5月12日-2022年5月14日进行实测），引用数据的监测点位位于太阳石，位于本项目东南侧约170m，处于5km范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“引用建设项目周边5千米范围内3年的现有监测数据”，因此本项目引用该项目数据可行。监测结果详见表3-2，监测点位图见图3-1。 表3-2 项目引用监测数据 监测 点位 污染物 平均 时间 评价标准 μg/m3 监测浓度范围 μg/m3 最大浓度占标率 超标率% 达标情况 太阳石 TSP 24小时平均 300 109~112 37.3% 0 达标 图3-1 环境空气监测点位图（引用） 综上可知，评价区域环境空气良好。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为贡江，根据赣州市生态环境局发布的2022年赣州市环境质量年报，报告中贡江赣县梅林/赣县客家桥监测断面水质情况如下表。 表3-3 水环境质量现状监测结果一览表 所在河流 断面 名称 2021年 2022年 水质类别 超标污染物 水质类别 超标污染物 贡江 赣县梅林/赣县客家桥 Ⅱ 无 Ⅱ 无 由上表可知，贡江评价断面地表水的污染因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3、声环境 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，故委托江西中皓检测技术有限公司（检测时间2023年8月2日）对项目四周厂界1m处、太阳坪安置区设置声环境现状监测点，共5个监测点。具体监测见下表。 表3-4 噪声监测点位及结果 监测点名称 监测值Leq 昼 夜 厂界 项目东侧厂界N1 58.6 49.0 项目南侧厂界N2 49.7 47.8 项目西侧厂界N3 57.8 46.9 项目北侧厂界N4 57.4 48.5 标准值 65 55 达标情况 达标 达标 敏感点 太阳坪安置区N5 51.3 47.1 标准值 60 50 达标情况 达标 达标 4、生态环境 项目位于产业园区内，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或扩建、改建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地图上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目用水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，不会造成因取用地下水而引起的环境水文地质问题，项目建成后厂房地面均会做好防渗漏措施，厂区和车间地面均会硬化处理，故本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目周边环境现状的踏勘，本项目所在地及周围无国家重点保护的文物古迹、珍稀动植物及稀有矿藏、水源地和生态敏感点等环境保护目标，项目厂界外500m范围内的主要环境保护目标见下表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境 要素 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 太阳坪安置区 0 -102 居民区 约200户，700人 《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准 南 28 未建安置区 149 -63 居民区 / 东 40 赣县区稀金第二小学 110 -228 学校 1500人 东南 133 老庙前 -241 397 居民区 约30户，100人 西北 347 声环境 太阳坪安置区 0 -102 居民区 约200户，700人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 南 28 未建安置区 149 -63 居民区 / 东 40 地下水环境 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目位于红金工业园区内，属园区规划的工业用地。因此不涉及生态环境保护目标。 注：以厂址中心（E115°0′20.102″，N25°54′37.886″）为坐标原点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织排放监控浓度；有机废气排放参照江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中表1有组织挥发性有机物排放限值和表2无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准。 表3-6 废气排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率kg/h 无组织排放浓度限值mg/m3 标准来源 颗粒物 120 15 1.75* 1.0 GB16297-1996 TVOC 40 15 / 2.0 DB36/1101.6-2019 油烟 油烟排放浓度≤2mg/m3， 净化设施最低去除效率≥75%（中型标准） GB18483-2001 *注：根据GB16297排气筒无法高出周围200m半径范围的建筑5m以上，污染物排放速率严格50%执行。 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度限值 2、废水排放标准 项目生活污水经“隔油池+化粪池”预处理达江西赣县工业园区污水处理厂接管标准，江西赣县工业园区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准 pH COD BOD5 SS 氨氮 TP 动植物油 赣县工业园区污水处理厂接管标准 6~9 500 300 300 50 5 100 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 6~9 60 20 20 8 1 3 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 评价时段 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固体废物暂存库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建设单位应根据本项目的废水、废气和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和生态环境部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）水污染物总量控制指标 本项目生活污水可通过园区污水管网接入江西赣县工业园区污水处理厂进行处理，无需申请水污染物总量控制指标。 （2）大气污染物总量控制指标 本项目不涉及氮氧化物的排放。项目主要污染物排放因子为VOCs，根据工程分析，VOCs的有组织产生量为5.495t/a，废气处理效率为75%，VOCs有组织排放量为1.305t/a，削减量为5.495t/a-1.305t/a=3.915t/a。 VOCs总量控制指标为：1.305t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响和保护措施 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工燃油机械及运输工具所排放的废气，各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 （1）扬尘 整个施工期产生的扬尘，按起尘原因可分为动力起尘和风力起尘。 动力起尘主要是在土石方开挖、车辆行驶及建材的装卸、搅拌过程中，由外力产生的尘粒再悬浮而造成的。 风力扬尘主要是由于施工时，一些建材需露天堆放，基坑开挖和土方堆放，在有风的情况下，会产生扬尘污染。 借助风力和动力引起施工现场及周边环境空气中总悬浮颗粒物(TSP)指标升高。该粉尘粒径较大，多数沉降于施工现场，但少数粒径小于10um的粉尘会形成飘尘，会影响到周边范围环境空气质量。 为减小本项目施工扬尘对周边范围环境的影响，建议以下措施： ①施工现场架设2.5～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ②水泥等粉料采用筒仓封闭贮存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染。 ③要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑤风速大于3m/s时应停止施工。 ⑥物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h。 ⑦根据国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《江西省2016年大气污染防治实施计划》（赣府厅字〔2016〕83号）及《赣州市落实大气污染防治行动计划实施细则》（赣市府发〔2014〕25号），同时响应《赣州市扬尘污染防治条例》，为减小“四尘”（建筑工地扬尘、道路扬尘、运输扬尘，堆场扬尘）的产生与影响，本项目应加强以下几项措施以防止扬尘对环境及城市卫生的不良影响： a.施工现场出入口设置环保公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。 b.建设工程开工前，施工单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。 c.施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放并采取覆盖或者密闭等措施。 d.建设工程施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 e.道路挖掘施工过程中，施工单位应当及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道要进行硬化处理并定时洒水。 f.施工单位应当及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 g.在扬尘产生严重的施工地点及四周场界设置降尘喷雾机进行降尘，通过降尘喷雾机喷洒的水雾将悬浮在空气中的PM2.5，PM10粉尘颗粒吸附、聚合、沉降，达到消除建筑工地扬尘的目的。 施工单位要严格执行本环评前面提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，且拟建工程场址地形平坦，工地扬尘排放有一定的扩散条件，加之本项目所在区域环境空气质量现状良好，则施工扬尘不会对区域的大气环境造成明显污染。同时施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 （2）施工机械废气 由于施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，本项目对大气影响将随着施工期的结束而结束。 2、施工期废水环境影响和保护措施 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水，其中施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程，若直接排放，会对周边水体产生不良影响。 （1）生活污水 生活用水依托项目一期厂区现有生活用水设施，生活污水经项目一期厂区现有生活污水处理系统进行处理，处理后排入市政污水管网，项目施工人员生活污水对环境的影响较小。 （2）冲洗废水 施工期间冲洗废水产生量较少，本项目在施工现场新建简易沉淀池，施工过程产生的冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 因此，施工期废水对当地地表水环境影响甚微。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 一般施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机等都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表4-1。 表4-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声源 声源强度[dB(A)] 施工阶段 声源 声源强度[dB(A)] 土方阶段 挖土机 78~96 装修、安装 阶段 电钻 100~105 冲击机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 打桩机 95~105 无齿锯 105 卷扬机 95~105 多功能木工刨 90~100 压缩机 75~88 云石机 100~110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90~100 角向磨光机 100~105 振捣器 100~105 / / 电锯 100~105 / / 电焊机 90~95 / / 空压机 75~85 / / 物料运输车辆类型及其声级值见表4-2。 表4-2 施工期交通运输车辆噪声强度表 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB(A)] 土方阶段 挖土机 大型载重车 84~89 底板与结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 装修阶段 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75~80 项目施工过程应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定，本项目施工期间应采取以下的噪声防治措施，减轻对周围环境的影响： （1）施工机械应尽量选用低噪声设备。 （2）振动大的设备（部件）配备减振装置，也可以使用阻尼材料。 （3）加强设备的维护和保养，严格操作规范，减少设备因故障发出的噪声。 （4）在施工场地边界或产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障，或设置隔声工棚。 （5）合理安排施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，施工时间应控制在8:00~12:00，14:00~20:00，尽可能减少对周围产生的影响。 （6）严禁高噪声设备在作息时间（中午12:00~14:00和夜间20:00~07:00）作业。 （7）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞，并禁止大声鸣笛。 （8）施工现场提倡文明施工，建立健全的人为噪声管制制度，尽量减少人为噪声，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 在采取上述声污染控制措施后，经过距离的衰减之后，项目施工期噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的标准。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。采取以上措施后，施工期产生的噪声对环境的影响不大。 4、施工期固废环境影响和保护措施 施工期排放的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等，基本无毒性，为一般固体废物，只要及时清理清运，并加以利用，不会对周边环境造成不利影响；施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境产生影响较小。 防治措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖苫布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 ③对砖瓦等建筑垃圾，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的建筑垃圾倾倒场。 ④实施全封闭式施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑤施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、施工期生态环境影响和保护措施 根据《中华人民共和国水土保持法》的规定：企事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施，对造成的水土流失负责治理，根据本项目建设情况，项目施工期间应采取以下水土保持措施： （1）施工期间应做好相关水土保持措施的实施。 （2）在工期安排上考虑避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 （3）对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 （4）建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 （5）主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 6、施工期环境管理简要分析 根据本项目周围外环境的特点由施工队制定出了一套科学、合理的施工环境管理方案和施工平面布置，有效地控制施工期噪声污染、大气污染和水污染，使施工期对周围环境带来的不便和污染降到了最低，无环境遗留问题存在。 通过以上分析，本项目施工期虽然对环境存在一定影响，但只要按照城市扬尘污染防治管理暂行规定中的要求和其他相关规定要求，文明施工，就可以将项目施工期对外环境的影响减少到最小。施工结束后，以上影响将会消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强核算过程 （1）下料切割废气G1 本项目铜管、钢管下料切割过程会产生颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（通用设备制造业行业系数手册）》中下料工序锯床、砂轮切割机切割过程中颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料，本项目铜管、钢管合计用量为180t/a，年工作4960h，则下料过程颗粒物产生量约0.954t/a。该股废气主要成分为金属颗粒，比重较大，沉降率为70%，剩余未沉降部分呈无组织排放，则下料粉尘无组织排放量为0.286t/a。 项目下料工序粉尘产排情况见下表。 表4-3 下料粉尘产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 效率 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 下料粉尘 无组织 颗粒物 - 0.954 - 0.192 - 70% 0.286 - 0.058 （2）焊接烟尘G2 焊接、内外部件安装、上线工序采用的焊条焊丝主要成分是磷、铜、银、黑色金属。焊接过程产生焊接烟尘，主要成分为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（通用设备制造业行业系数手册）》，焊接过程中颗粒物产污系数为9.19kg/t-焊料，年工作4960h，焊条用量为5.5t/a，则焊接烟尘产生量约0.051t/a。为降低焊接烟尘对周边环境的影响，为焊机配备移动式焊接烟尘净化器，对焊接产生的烟尘进行捕集，经净化器净化后，通过车间排风系统以无组织形式排出。移动式焊接烟尘总净化效率为85.5%（按收集效率90%、处理效率95%计），处理后的焊接烟尘排放量约为0.0070t/a（0.003kg/h），属无组织排放。 表4-4 焊接烟尘产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 效率 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 焊接烟尘 无组织 颗粒物 - 0.051 - 0.010 移动式焊接烟尘净化器 85.5% 0.007 - 0.001 （3）喷砂废气G3 喷砂废气产生于风冷螺杆机生产喷砂工序，喷砂工序根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（通用设备制造业行业系数手册）》中推荐的公式预处理工序喷砂工艺颗粒物排放系数，颗粒物的排放系数为2.19kg/t-原料，本项目年工作2480h，项目进行喷砂加工的构件（钢材、钢管）为2455t/a，则喷砂废气中颗粒物产生量为5.376t/a，喷砂粉尘经自带布袋除尘装置处理后（密闭程度较高，收集效率95%，布袋除尘效率为99%），设计风量为8000m3/h，粉尘经处理后由15米的排气筒（DA001）排放。 表4-5 喷砂粉尘产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 效率 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 喷砂粉尘 DA001 颗粒物 8000 5.108 257.44 2.060 布袋除尘器 99% 0.051 2.57 0.021 无组织 颗粒物 - 0.269 - 0.108 - - 0.269 - 0.108 （4）喷漆废气G4 项目喷漆过程为间歇性过程，根据业主提供资料，年喷漆时间共约为1240h。本项目采用水性醇酸涂料，不含甲苯、二甲苯等成分，根据油漆说明书，挥发性物质主要为正丁醇含量3%～5%，本项目按最不利5%考虑，水性漆用量为5.9t/a，则本项目水性漆中挥发性有机物含量为0.295t/a。 项目产生挥发性有机废气，喷漆过程中按60%挥发，晾干工程中按40%挥发。类比同类型项目油漆工序，考虑喷涂时涂料在工件表面附着率考虑为75%，25%固分形成漆雾。 综上，本项目喷漆房产生有机废气（以VOCs计）为0.295t/a，漆雾因子量为1.331t/a。 本项目水性漆料调配、喷漆、晾干工序均在密闭喷漆房内进行，喷漆房内设有抽风系统，使喷漆房处于微负压状态，根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》（试行）表1-1工艺废气污染控制设施的捕集效率，全封闭式负压排放（即VOCs产生源设置在封闭空间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压）捕集效率可达到95%以上，本评价取值95%。喷漆房尺寸为10m×8m×6m，根据《工业企业卫生标准》喷漆房车间换气量按24次/h进行计算，喷漆房理论计算风量为11520m3/h，本项目拟配备风机收集总风量约为20000m3/h，符合理论设计要求。 喷漆废气经喷漆房内水帘过滤后，经负压收集进入干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化处理后排放，处理后的废气经一根15m排气筒（DA002）排放，按单级活性炭处理效率35%、UV光催化处理效率10%核算，则有机废气处理效率约为75%，漆雾处理效率为95%。 表4-6 喷漆房污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 效率 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 喷漆废气 VOCs 20000 0.280 11.30 0.226 经喷漆房内水帘过滤后，进入干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化 75% 0.070 2.83 0.057 漆雾（颗粒物） 1.331 53.68 1.074 95% 0.067 2.68 0.054 未收集的5%按照无组织形式排放，则本项目喷漆废气中VOCs无组织排放量为0.015t/a（0.012kg/h）；漆雾无组织排放量为0.070t/a（0.057kg/h）。 （5）翅片油挥发废气G5 铝箔经冲片机加工成翅片，在冲片和发卡管机加工过程中会在工件上添加翅片挥发油起润滑作用，冲片工序设置在单独密闭的冲片车间内，成型翅片在冲片车间内静置，待表面油挥发完全后进行下一道工序。根据业主介绍，翅片挥发油易挥发，项目采用微量供油以减少翅片挥发油的使用量，本次环评按附着于翅片换热器半成品表面的翅片油全部挥发核算，翅片油成分为轻质矿物油，产生有机废气以VOCs计，则翅片油挥发废气VOCs产生量为5.2t/a。 冲片工序设置在单独密闭的冲片车间内，车间设有抽风系统，有机废气经负压收集后进入喷漆废气处理装置（干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化）处理后的废气经排气筒（DA002）排放。冲压车间尺寸为8m×8m×3m，根据《工业企业卫生标准》车间换气量按24次/h进行计算，喷漆房理论计算风量为4608m3/h，本项目拟配备风机收集总风量约为20000m3/h，符合理论设计要求。负压收集效率95%，有机废气处理效率为75%。 表4-7 冲片工序污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量 m3/h 产生情况 治理 措施 去除 效率 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 翅片油挥发废气 VOCs 20000 4.94 99.60 1.992 干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化 75% 1.235 24.90 0.498 未收集的5%按照无组织形式排放，则冲片工序VOCs无组织排放量为0.260t/a（0.105kg/h）。 （6）食堂油烟 根据企业所提供资料，项目运营期每天有170人在食堂就餐，设置3个基准灶头，规模属于中型食堂。根据对居民及餐饮企业的类比调查，食用油消耗量按3.0kg/100人·d计，则本项目食用油用量约5.1kg/d，年消耗量约1.581t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2%～4%，本项目按3%计，则油烟产生量约0.047t/a。项目单个灶头风机的基准排风量为2000m3/h，年运行310天，日工作4h计，则该项目油烟量产生速率为0.038kg/h，油烟产生浓度为6.3mg/m3。本项目油烟采用净化效率大于75%的油烟净化器处理，处理后的油烟排放浓度为1.58mg/m3，排放量为0.012t/a（0.009kg/h），通过屋顶烟道高空排放。 2、废气污染源强核算结果及排放参数一览表 （1）本项目废气污染物排放情况见下表。 表4-8 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生单元 污染源 污染物 废气量m3/h 核算 方法 污染物产生 治理工艺 污染物排放情况 排放时间 h 浓度mg/m3 速率kg/h 工艺 效率% 浓度mg/m3 速率kg/h 下料 无组织排放 颗粒物 - 产污系数法 - 0.192 - 70 - 0.058 4960 焊接 无组织排放 颗粒物 - 产污系数法 - 0.010 烟尘净化器 85.5 - 0.001 4960 喷砂 DA001 颗粒物 8000 产污系数法 257.44 2.060 布袋除尘 99 2.57 0.021 2480 无组织排放 颗粒物 - 产污系数法 - 0.108 - - - 0.108 2480 喷漆废气、翅片油挥发废气 DA002 VOCs 20000 物料衡算法 110.90 2.218 干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化 75 27.73 0.555 2480 颗粒物 物料衡算法 53.68 1.074 95 2.68 0.054 1240 无组织排放 VOCs - 物料衡算法 - 0.117 - - - 0.117 2480 颗粒物 - 物料衡算法 - 0.057 - - - 0.057 1240 非正常排放DA002 VOCs 20000 物料衡算法 110.90 2.218 处理设施运行故障 0 110.90 2.218 - 颗粒物 物料衡算法 53.68 1.074 0 53.68 1.074 - 非正常工况考虑喷漆废气处理设施运行故障，设施处理效率为零，废气不经处理直接排放的情况，非正常排放单次持续时间不超过30min。一旦处理设施发生故障，企业应停止生产工作，立即对处理设施进行维修。要定期检查环保设施运行情况，确保稳定运行，防止非正常排放，同时建设单位要做好职工的健康卫生安全的保护。 （2）项目有组织废气排放口基本情况及达标情况详见下表 表4-9 项目有组织废气排放口基本情况及达标情况一览表 污染源 污染物 排放情况 排放标准 是否达标 排气筒(高度/内径/温度) 地理 坐标 排放口 类型 排放量t/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 DA001 颗粒物 高度：15m 内径：0.4m 温度：常温 115°0′18.455″,25°54′38.033″ 一般排放口 0.510 0.021 2.574 1.75 120 是 DA002 VOCs 高度：15m 内径：0.7m 温度：常温 115°0′19.151″,25°54′37.724″ 一般排放口 1.305 0.555 27.73 / 40 是 颗粒物 0.067 0.054 2.68 1.75 120 是 3、措施可行性分析 对比《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可申报参考的技术规范为《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。根据总则“4.5.2.1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”可知，项目有机废气采用“干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化”属于可行技术，喷砂粉尘废气采用“布袋除尘”属于可行技术。 4、卫生防护距离计算 本次评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 (GB/T39499-2020)进行卫生防护距离计算。 A.确定计算因子 本项目无组织面源为厂区，涉及的污染因子为颗粒物、VOCs，卫生防护距离计算因子确定结果见表4-10。 表4-10 卫生防护距离计算因子确定结果表 面源名称 污染物 排放速率kg/h 评价标准mg/m3 等标排放量 是否为初选因子 等标排放量差值占比（%） 是否为最终计算因子 生产厂房 颗粒物 0.224 0.9 0.249 是 60.8%＞10% 是 VOCs 0.117 1.2 0.098 是 否 由上表可知，本次评价选择颗粒物进行卫生防护距离计算。 B.卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下： 式中：Qc —— 大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm —— 大气有害物质空气质量的标准浓度限值，mg/m3； L —— 大气有害物质卫生防护距离初值，m； γ —— 大气有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D —卫生防护距离计算系数，从GB/T39499-2020中查取。 表4-11 无组织废气卫生防护距离计算结果 位置 污染 因子 排放速率kg/h 评价标准mg/m3 面源面积m2 近5年平均风速 卫生防护距离系数 计算结果m 提级后m 生产区域 颗粒物 0.224 0.9 11705 1.8 A=400 B=0.01 C=1.85 D=0.78 4.553 50 根据确定卫生防护距离的要求及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），确定项目生产区域无组织排放废气卫生防护距离为50米。根据现场调查现场踏勘，项目所在地属于工业园区内，生产布置区周边50m范围内无居民区、学校等环境敏感点，周围环境不敏感，项目环境防护距离符合要求。 5、监测要求 参考《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）得到项目废气监测计划如下： 表4-12 建设项目废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 DA001：喷砂粉尘排放口 颗粒物 1次/年 DA002：有机废气排放口 VOCs、颗粒物 1次/年 厂界无组织废气 VOCs、颗粒物 1次/半年 喷漆房外 VOCs、颗粒物 1次/季度 二、废水 1、废水源强 （1）生产废水 ①水帘更换废水 项目喷漆房内设置1套水帘设施，水帘设施用水循环使用，每个月更换一次，每年更换12次。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），循环水损耗量按5%循环量估算。水帘设施用水情况详见下表。 表4-13 水帘设施用水情况表 位置 设施尺寸 设备用水量m3 循环水量（m3/d） 更换次数（次/a） 更换水量（m3/a） 补充蒸发损耗量（m3/a） 年工作 水帘设施 8m×0.4m×0.4m （有效水深0.2m） 0.64 5.12 12 7.68 79.36 310d 水帘设施定期补充循环蒸发损耗，更换废水作为危废交由有资质的单位外运处置。 ②喷枪清洗废水 根据业主介绍，水性漆喷枪在完成每天的工作之后，需要进行清洗，水的使用量大约为1.5L/d/把喷枪，本项目设置2把喷枪，年工作310d，则年产生废水量为0.93t/a。喷枪清洗废水作为危废与水帘更换废水一并交由有资质的单位外运处置。 ③生活污水 项目外排污水为生活污水。项目厂区内实行雨污分流制，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。 本项目劳动定员170人，均不在厂区住宿，人均用水量按46L/人•d计，则全厂生活用水量为7.82m3/d，年工作310天，需水量为2424.2m3/a。生活污水排放量按用水量的80%计，则排水量为6.256m3/d(1939.36m3/a)。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、动植物油。生活污水经隔油+化粪池处理后进入赣县工业园污水处理厂进一步处理达标后排入贡江。 表4-14 生活污水污染物产生与排放情况 废水量 m3/a 污染物名称 污染物产生量 隔油+化粪池处理效率 污染物排放量 排放方式 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 1939.36 pH 6-9 / / / / 进入赣县工业园污水处理厂 CODCr 250 0.485 15% 212.5 0.412 BOD5 120 0.233 9% 109.2 0.212 SS 150 0.291 30% 105 0.204 氨氮 25 0.048 10% 22.5 0.044 总氮 40 0.078 15% 34 0.066 总磷 3 0.006 10% 2.7 0.005 动植物油 30 0.058 20% 24 0.047 生活污水经隔油+化粪池预处理后排入赣县工业园污水处理厂，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入贡江，厂区废水排放情况如下表： 表4-15 废水污染物排入污水处理厂及排入外环境排放情况 废水量 m3/a 污染物名称 排入污水处理厂 排入外环境 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 1939.36（6.256m3/d） pH（无量纲） 6-9 / / / CODCr 212.5 0.412 60 0.116 BOD5 109.2 0.212 20 0.039 SS 105 0.204 20 0.039 氨氮 22.5 0.044 8 0.016 总氮 34 0.066 20 0.039 总磷 2.7 0.005 1 0.0019 动植物油 24 0.047 3 0.0058 2、本项目生活污水纳入赣县工业园区污水处理厂可行性分析 ①江西赣县工业园区污水处理厂简介 本项目位于赣州高新技术产业开发区振兴路19号，江西赣县工业园区污水处理厂位于江西高新技术产业园区九仙山大道北侧、桃源路西北侧，地理坐标：东经115°0´23.46″，北纬25°54´16.8″，一期工程污水处理能力为1.0万m3/d，工程采用“预处理（细格栅、沉砂池、事故池+调节池）＋混合反应沉淀池＋水解酸化池＋氧化沟+二沉池+预留深度处理+紫外线消毒”工艺处理污水。该污水处理厂于2013年11月取得江西省生态环境厅下发的环评批复后开始开工建设，于2018年10月正式运行，目前运行稳定。本项目生活污水可接管排入江西赣县工业园区污水处理厂。 ②处理工艺可行性 本项目生活污水经过市政管网进入污水处理厂，污水首先进入粗格栅及集水池，污水中大的悬浮物和漂浮物被粗格栅截留后进入集水池，集水池设提升泵将污水提升进入细格栅，经过细格栅去除细小纤维杂物，进一步降低污水中杂质，接着污水进入调节池均衡水质及水量，再通过泵提升进入混凝沉淀池进行快速沉淀，沉淀后的废水进入水解酸化及氧化沟处理工艺将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，最后进入二沉池沉淀后消毒出水。混凝沉淀池及二沉池污泥排入污泥池，污泥池内污泥通过污泥泵输送至脱水装置进行脱水，脱水后的干泥饼外运。污水处理工艺流程图如下： 图4-1 赣县工业园污水处理厂处理工艺流程 ③纳污范围可行性 根据《江西赣州高新技术产业园区扩规划》和《江西赣州高新技术产业园区扩区规划环境影响报告书》，本项目属于赣县工业园区污水处理厂的纳污范围内。 ④接管水质可行性 表4-16 废水处理效果分析表（单位：mg/L，pH为无量纲） 废水类别 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷 动植物油 生活污水6.256m3/d 生活污水进水浓度 6-9 250 120 150 25 3 40 30 设施处理效率 / 15% 9% 30% 10% 15% 10% 20% 生活污水出水浓度 6-9 212.5 109.2 105 22.5 34 2.7 24 赣县工业园区污水处理厂接管标准 6-9 500 300 300 50 / 5 100 由上表可知，项目生活污水经厂内污水处理站预处理设施处理后，生活污水排放浓度能够满足江西赣县工业园区污水处理厂接管标准要求，因此本评价认为本项目采用的废水处理措施是可行的。 3、废水污染物排放信息 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序 号 废水 类别 污染物 种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr BOD5 SS NH3–N 总氮 总磷 动植物油 污水处理厂 间接 排放 TW001 生活污水处理设施 隔油+化粪池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 ( 车 间 或 车 间处 理 设 施 排 放口 （2）废水排放口基本情况 表4-18 废水间接排放口基本情况 序 号 排放口编号 排放口 地理坐标 废水 排放量 （万m3/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方排放标准浓度限制（mg/L） 1 DW001 115°0′21.314″,25°54′39.983″ 0.193936 赣县工业园污水处理厂 间接排放 / 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准 COD 60 BOD5 20 SS 20 氨氮 8 总氮 20 总磷 1 动植物油 3 （3）废水污染物排放执行标准 表4-19 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及 其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 CODcr 赣县工业园污水处理厂 500 2 BOD5 300 3 NH3-N 50 4 SS 300 5 总氮 / 6 总磷 3 7 动植物油 100 （4）废水污染物排放信息 表4-20 废水污染物排放信息 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 212.5 1.37E-03 0.412 BOD5 109.2 7.06E-04 0.212 SS 105 6.79E-04 0.204 氨氮 22.5 1.45E-04 0.044 总氮 34 2.20E-04 0.066 总磷 2.7 1.75E-05 0.005 动植物油 24 1.55E-04 0.047 全厂排放口合计 CODCr 0.412 BOD5 0.212 SS 0.204 氨氮 0.044 总氮 0.066 总磷 0.005 动植物油 0.047 4、污染源监测 表4-21 建设项目废水监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 废水总排放口 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3–N、TN、TP、动植物油 1次/季度 三、噪声 1、噪声源强 本项目的噪声主要来自各种类型的生产机械设备，噪声值为75~90dB(A)之间，主要噪声值见下表。 表4-22 主要设备噪声级 建筑物名称 设备名称 数量（台） 声源源强/dB（A） 声源控制措施 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 声压级 同时运行叠加声功率级 生产厂房 龙门加工中心 1 75 75 选用低噪声设备，安装消声器、厂房隔声 10 55 16h 15 40 1 火焰切割机 1 85 85 18 59.9 44.9 1 等离子焊接机/埋弧焊机 1 78 78 8 59.9 44.9 1 氩弧焊机/气保焊机 6 78 85.78 10 65.8 50.8 1 自动喷砂房 1 85 85 10 65 50 1 胀管机 1 75 75 5 61 46 1 油漆房 1 80 80 5 66 51 1 增压泵 1 90 90 18 65 50 1 安检仪 2 75 78.01 5 64 49 1 卤素检漏仪 2 75 78.01 5 64 49 1 真空充注机 4 75 81.02 5 67 52 1 铜管下料机 1 85 85 20 59 44 1 弯管机 1 80 80 20 54 39 1 打孔机/拔口机/缩口机 1 85 85 20 59 44 1 注油机 1 75 75 10 55 40 1 冲片机 1 85 85 10 65 50 1 胀管机 1 80 80 10 60 45 1 加氟机 1 75 75 10 55 40 1 行车 1 80 80 5 66 51 1 行车 1 80 80 5 66 51 1 冲床 1 85 85 5 71 56 1 冲床 1 85 85 5 71 56 1 冲床 1 85 85 5 71 56 1 自动打包码垛机 1 80 80 10 60 45 1 氩弧焊机 1 75 75 5 61 46 1 气保焊自动焊机 2 75 78.01 5 64 49 1 2、预测模型及方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： 1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算： Lp2= Lp1-（TL+6） 式中： Lp1 —室内某倍频带的声压级，dB； Lp2 —室外某倍频带的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 Lp1= Lw +10log() 式中： Q —指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R =Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算 式中： LP1i（T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i（T)= LP1i（T)-（TLi+6） 式中：LP2i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算 Lw= LP2（T) +10lgs 3）预测点A声级的计算 LA(r)=10 lg 式中：LA(r) — 预测点（r）处A 声级，dB（A）； LPi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； Δli—i倍频带A计权网络修正值，dB。 4）预测点总A声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内 i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 3、预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到场界的噪声贡献值，本项目属新建项目，预测值即为本项目运行后场界的噪声值。预测结果下表。 表4-23 项目建成投产后厂界四周声环境变化情况 单位（dB（A）） 噪声源 噪声贡献值 东 南 西 北 预测值 40.18 39.57 38.75 39.87 标准值 昼间 65 65 65 65 夜间 55 55 55 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 4、达标性判断 根据预测，本项目对厂界的噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此本项目不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。 5、污染源监测 表4-24 噪声污染源监测方案表 项目 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 车间高噪声设备 四周厂界外1m 等效连续A声级 1次/季度（昼间、夜间） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 四、固体废物 本项目生产过程产生的固体废物主要有废边角料、废焊渣、废钢丸、收集的金属粉尘、废切削液、废油漆桶、废漆渣、水帘废水、喷枪清洗废水、废活性炭、废紫外灯管、废过滤棉、设备维护产生检修废油及含油抹布及生活垃圾等。 （1）边角料：主要来源于生产线的下料切割、钻孔等工序，根据业主介绍，边角料的产生量约为20t/a；属于一般固体废物，定期外卖处理。 （2）废焊丝、焊渣：焊接作业过程产生的废焊丝等约0.044t/a，主要为含铁物料等；属于一般固体废物，经厂区一般固废暂存间收集暂存后，定期外卖处理。 （3）废钢丸：项目在喷砂过程中会产生废钢丸，钢丸每季度更换一次，每次更换量为5t，则废钢丸产生量为20t/a，属于一般固体废物，收集后外售。 （4）收集的金属粉尘：项目废气处理中产生的收集粉尘，根据工程分析计算可知，这一部分收集的粉尘约为5.724t/a，属于一般固体废物，定期收集后外售。 （5）废切削液：项目钻孔工序会产生废切削液，切削液循环使用，循环量为5kg，一年更换4次，则废切削液年产生量为0.02t/a；属于《国家危险废物名录（2021）》中类别为“HW09 其他废物”的危险废物，编号900-006-09，集中收集后交由有资质的危废单位处置。 （6）废油漆桶：本项目共使用水性漆5.9t/a，密度1.220kg/L，规格为20L/桶，每只废漆桶重量约为1kg，则废油漆桶产生量约为0.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油漆桶属于“HW49其他废物”，编号900-041-49，统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 （7）废漆渣：本项目依据物料平衡，漆渣产生量为1.264t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），漆渣属于“HW12染料、涂料废物”，编号900-252-12，统一用桶盛装收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 （8）水帘废水、喷枪清洗废水：根据前文废水源强分析，项目水帘废水产生量为7.68t/a，喷枪清洗废水产生量为0.93t/a，则喷漆废水合计8.61t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），水帘废水、喷枪清洗废水属于危险废物，废物类别为“HW12染料、涂料废物”，危废代码为900-252-12，统一用桶盛装收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 （9）废活性炭：根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量经验值为25g(有机废气)/100克活性炭，本项目活性炭吸附有机废气量约3.915t/a，则吸附废气理论所需的活性炭用量约为15.66t/a。为保证活性炭吸附装置的吸附效率，防止活性炭被穿透，活性炭吸附装置中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，则项目有机废气治理系统年使用活性炭量约16.5t/a。本项目设置装载量为1.5t的活性炭箱，活性炭每个月更换1次，则废活性炭产生量为18t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”，危废代码900-039-49，要求集中收集袋装并盛放桶内后堆放于危废暂存间内，并定期委托有资质单位进行处置。 （10）废紫外灯管 本项目喷漆废气采用“干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化”的工艺进行处理，UV光催化设备中涉及紫外灯管，考虑到设备使用寿命及破损情况，紫外灯管每半年更换1次，单次更换量为4支/次，预计年产生废紫外灯管约8支，根据《国家危险废物名录》（2021版），废紫外灯管分类编号为“HW29含汞废物”，危废代码900-023-29，废紫外灯管收集后暂存于危险废物暂存库，交由有资质的单位处置。 （11）废过滤棉 为了过滤水帘产生的部分水汽以及空气中少量漆雾，项目设置过滤棉使得废气进入活性炭吸附装置时可确保吸附处理系统的气源干净、无颗粒；过滤棉使用一段时间后，过滤效果降低，需定期进行更换，过滤棉每10天更换一次，更换量约为30kg，则项目废气设施的废过滤材料产生量约为0.93t/a，考虑过滤棉吸附过滤的水分，废过滤棉增重按150%，则废过滤棉年产生量为1.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废过滤棉属于危险废物，废物类别为“HW12染料、涂料废物”，危废代码为900-252-12，统一用桶盛装收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 （12）检修废油及含油抹布：项目设备维护、更换和拆解过程中会产生废润滑油及含油抹布，半年检修一次，产生量分别为0.5t/a及0.02t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录（2021）》中类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”的危险废物，编号900-214-08，集中收集后交由有资质的危废单位处置。含油抹布属于“HW49其他废物”，编号900-041-49，统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 （13）生活垃圾：本项目劳动定员170人，其生活垃圾产生定额按0.5kg/d人计，生产天数为310天，则生活垃圾产生量为26.35t/a。生活垃圾在厂内集中收集后，由当地环卫部门统一处理。 表4-25 项目固废产生及处置措施 序号 名称 产生量（t/a） 类别 处置方式 1 边角料 20 一般固废 收集暂存后，定期外卖处理 2 废焊丝、焊渣 0.044 3 废钢丸 20 4 金属粉尘 5.724 5 废切削液 0.02 危险废物 妥善收集后，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理 6 检修废油 0.5 7 废油漆桶 0.24 8 废漆渣 1.264 9 水帘废水、喷枪清洗废水 8.61 10 废活性炭 18 11 废紫外灯管 8支/年 12 废过滤棉 1.4 13 含油抹布 0.02 14 生活垃圾 26.35 生活垃圾 交由环卫部门清理 表4-26 项目危险废物产生及处置情况 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.02 矿物油 1季 T 妥善收集后，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理 2 检修废油 HW08 900-214-08 0.5 矿物油 半年 T/I 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.24 有机物 1天 T/In 4 废漆渣 HW12 900-252-12 1.203 有机物 1天 T/I 5 水帘废水、喷枪清洗废水 HW12 900-252-12 15.33 有机物 1天 T/I 6 废活性炭 HW49 900-039-49 18 有机物 1月 T 7 废紫外灯管 HW29 900-023-29 8支/年 汞 半年 T 8 废过滤棉 HW12 900-252-12 1.4 有机物 10天 T/I 9 含油抹布 HW49 900-041-49 0.02 矿物油 半年 T/In 2、环境管理要求 （1）一般固废环境管理要求 本项目一般固体废物包括废边角料、废焊丝、焊渣、废钢丸、收集的金属粉尘及生活垃圾。在车间内设置一处100m2的固废暂存区。一般固体废弃物应分类收集，不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准要求执行，项目一般固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。 （2）危险废物环境管理要求 本项目危废暂存场所基本情况详见下表。 表4-27 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 类别 危废代码 位置及占地面积 贮存方式 贮存能力/t 贮存周期 是否满足贮存要求 1 危险废物暂存间 废切削液 HW09 900-006-09 位于车间内，面积50m2，堆放高度按1.2m计，则有效容积60m3 桶装 48t 半年 是 2 检修废油 HW08 900-214-08 桶装 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 / 4 废漆渣 HW12 900-252-12 桶装 5 水帘废水、喷枪清洗废水 HW12 900-252-12 桶装 6 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 7 废紫外灯管 HW29 900-023-29 桶装 8 废过滤棉 HW12 900-252-12 桶装 9 含油抹布 HW49 900-041-49 桶装 本项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危废暂存库，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有危险废物处置资质的单位处理。各类危废需按危险废物进行临时存放时，须按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 企业拟在车间内设置1个50m2的危废暂存间，要求企业在建设过程中对于暂存场所进行防渗防漏处理，危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求： A、贮存设施污染控制要求：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 B、容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 C、贮存设施运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效地收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、全厂改扩建前后“三本账” 本项目改扩建前后污染物排放情况见下表。 表4-28 本项目改扩建前后“三本账”统计一览表 单位：t/a 污染物名称 现有工程排放量（一期） 本次扩建工程排放量（二期） 以新带老削减量 本项目建成后全厂排放量 变化量 废水 水量（m3/a） 15824.88 1939.36 0 17764.24 +1939.36 CODCr 0.696 0.116 0 0.812 +0.116 BOD5 0.150 0.039 0 0.189 +0.039 SS 0.269 0.039 0 0.308 +0.039 氨氮 0.038 0.016 0 0.054 +0.016 总氮 / 0.039 0 0.039 +0.039 总磷 / 0.0019 0 0.0019 +0.0019 动植物油 0.003 0.0058 0 0.0088 +0.0058 废气 VOCs / 1.580 0 1.580 +1.580 颗粒物 0.988 0.750 0 1.738 +0.750 固废（产生量） 一般固废 3 45.768 0 48.768 +45.768 危险固废 / 31.421 0 31.421 +31.421 生活垃圾 95.325 26.35 0 121.675 +26.35 六、地下水、土壤环境影响 为确保本区域地下水不致受到本项目污染，将项目厂区是否为隐蔽工程，原料泄漏是否容易发现和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则，据此划分重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区三大区域。具体见厂区污染防治分区划分表。 表4-29 厂区各工作区防腐防渗要求 防渗级别 区域 防渗要求 重点防渗区 危废间、喷漆房、油漆仓、水帘水池 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的6.1.4项规定：“防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 其他区域等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区 生产车间、一般固废暂存间、生活污水处理设施 地面防渗层可采用抗渗混凝土（抗渗等级≥P6）或其他防渗性能等效的材料。防渗性能应不低于厚1.5m，渗透系数为1×10-7m/s的黏土层的防渗性能，应参照GB16889的防渗标准，采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1×10-7cm/s的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层。 简单防治区 办公楼、道路等 地面采用水泥硬化 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价是对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行的评价。评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中使用的丙烷、乙炔、油类物质（翅片挥发油）、水性漆中的正丁醇属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的风险物质。 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2、…qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 对照本项目储存量和临界量进行比较。危险物质数量与临界量比值（Q）判定见下表。 表4-30 本项目风险物质最大存在量及分布情况一览表 序号 名称 CAS号 年耗量（t） Q临界量（t） q最大储存量（t） q/Q 1 翅片挥发油 - 5.2 2500 2 0.0008 2 丙烷 74-98-6 10.4 10 2 0.2 3 乙炔 74-86-2 1.6 10 0.2 0.02 4 丁醇 71-36-3 0.1 10 0.1 0.01 合计 0.2308 注：水性漆用量为5.9t/a，正丁醇含量为0.295t/a；水性漆最大储存量为2t/a，其中正丁醇含量为0.1t/a。 根据上表，Q＜1，可直接判定环境风险潜势为I，因此项目只需简单分析。 3、生产风险分析 本项目翅片挥发油存于原料仓库，水性漆储存在油漆仓库，检修废油等危险废物储存于危废暂存间，当发生水性漆、危险废物泄漏时向环境转移的途径主要为： （1）水性漆、翅片挥发油、危险废物泄漏，通过车间排水系统进入市政管网或周边水体； （2）因有水性漆、翅片挥发油、危险废物泄漏在厂区发生火灾，随消防废水进入市政管网或周边水体； （3）环保设施风险，废气治理系统风险主要为颗粒物、有机废气，废气处理系统因故障不能正常运作，导致废气未经处理而直接向外环境排放； （4）设备维护过程因员工操作不慎或者设备故障而导致火灾。 4、风险防范措施 （1）废气事故排放的防范措施 ①气体污染事故性防范措施 建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报厂长。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 ②气体事故排放的防范措施 建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。本评价认为建设单位应充分考虑通风换气口位置的设置，避免事故排放而对工人造成影响，建议如下： A.预留足够的强制通风口及设施，车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。 B.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 C.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 （2）废水事故排放的防治措施 本项目废水排放应做好生活污水预处理过程中的池体及排污管道的泄漏，防止渗漏而引起水污染的问题。 （3）危险废物的风险防范措施 由前文工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要包括：检修废油、废切削液、废油漆桶、废漆渣、水帘废水、喷枪清洗废水、废活性炭、废紫外灯管及废过滤棉。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存间所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存间须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭的胶桶包装，不同类的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 危废仓库泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施。 ③配备相应品种和数量的防火器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废物应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，危险废物装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 （4）火灾爆炸风险防范措施 严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，以便自动预警和及时组织灭火扑救。 5、环境风险评价结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险影响范围较小，影响程度轻微，在采取相应风险管理防范措施的情况下，项目环境风险影响可控。 表4-31 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称 江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能化技改扩能项目 建设地点 江西省 赣州市 赣县区 高新技术产业开发区红金工业园四期太阳坪路1号 地理坐标 东经115度0分20.102秒，北纬25度54分37.886秒 主要危险物质及分布 主要危险物质：丙烷、乙炔、翅片挥发油、水性漆、危险废物； 主要分布：丙烷、乙炔存放于气站，主要用于下料区和原料仓库，翅片挥发油存于原料仓库，水性漆储存在油漆仓库，危险废物主要位于危废暂存间； 环境影响途径及危害后果 ①翅片挥发油、水性漆、危险废物泄漏，通过车间排水系统进入市政管网或周边水体； ②因翅片挥发油、水性漆、危险废物泄漏在厂区发生火灾，随消防废水进入市政管网或周边水体； ③环保设施风险，废气治理系统风险主要为颗粒物、有机废气，废气处理系统因故障不能正常运作，导致废气未经处理而直接向外环境排放； ④设备维护过程因员工操作不慎或者设备故障而导致火灾。 风险防范措施要求 针对本项目在运营过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务素质，并加强对职工的自我保护常识宣传。 填表说明 简单分析 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织排放监控浓度；有机废气排放参照江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中表1有组织挥发性有机物排放限值和表2无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准值 |
|  | 喷砂粉尘（DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘 |  |
|  | 翅片油挥发废气（DA002） | VOCs | 干式过滤棉+三级活性炭吸附+UV光催化 |  |
|  | 喷漆废气（DA002） | VOCs |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | CODCr、BOD5、SS、 NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油+化粪池处理 | 达到赣县工业园污水处理厂进水标准后排入赣县工业园污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，最终排入贡江 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 合理总平面布置、选用低噪声设备，并安装消声器、隔音墙体等减噪设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物包括废边角料、废焊丝、焊渣、废钢丸、收集的金属粉尘，分类收集后定期外卖处理； 危险废物包括废切削液、检修废油、含油废抹布、废油漆桶、废漆渣、水帘废水、喷枪清洗废水、废活性炭、废紫外灯管、废过滤棉，妥善收集后，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理； 生活垃圾由当地环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区分级防治；其中危废间、喷漆房、油漆仓库、喷淋水池按重点防渗区采取防腐防渗措施；生产车间、一般固废暂存间、生活污水处理设施按一般防渗区采取防腐防渗措施；办公楼、厂区道路按简单防渗区做好防渗措施，地面进行硬化、防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 针对本项目在运营过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务素质，并加强对职工的自我保护常识宣传。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 本项目运营后，应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，并设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目日常的环保工作，其主要职能为：①负责项目设备的维护和清洁；②负责项目公共场地的卫生保洁，做好垃圾分类的宣传工作，分类垃圾从每个人做起，加强垃圾存放管理，及时清运处理；③配合当地生态环境部门对相关环保设施及投资进行竣工验收；④做好项目的日常环境监测，重点是对废气、噪声、污水预处理设施进出水水质等实施监测；同时应配合当地环境监测机构对项目运营期间的环境监测工作。 （2）排污口规范化建设 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。 ①固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ②固体废物储存场 固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 ③设置标志牌 环境保护图形标志牌按国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物 贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 |

# 六、结论

江西浩金欧博环境科技有限公司二期智能化技改扩能项目位于江西省赣州市赣县区高新技术产业开发区红金工业园四期太阳坪路1号，符合国家及地方产业政策要求；采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各污染物能够做到达标排放，不会对区域环境质量产生明显的影响，污染物的排放总量在当地生态环境部门的控制指标之内。因此本评价认为，在严格执行国家“三同时”的政策和各项规章制度，并切实落实各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的条件下，从环保角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 t/a | 颗粒物 | 0.988 | / | / | 0.750 | 0 | 1.738 | +0.750 |
|  | VOCs | / | / | / | 1.580 | 0 | 1.580 | +1.580 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |
| 废水 t/a | CODCr | 0.696 | / | / | 0.116 | 0 | 0.812 | +0.116 |
|  | BOD5 | 0.150 | / | / | 0.039 | 0 | 0.189 | +0.039 |
|  | SS | 0.269 | / | / | 0.039 | 0 | 0.308 | +0.039 |
|  | 氨氮 | 0.038 | / | / | 0.016 | 0 | 0.054 | +0.016 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0019 | 0 | 0.0019 | +0.0019 |
|  | 动植物油 | 0.003 | / | / | 0.0058 | 0 | 0.0088 | +0.0058 |
| 一般工业 固体废物 t/a | 边角料 | 3 | / | / | 20 | 0 | 23 | +20 |
|  | 废焊丝、焊渣 | / | / | / | 0.044 | 0 | 0.044 | +0.044 |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 金属粉尘 | / | / | / | 5.724 | 0 | 5.724 | +5.724 |
|  | 生活垃圾 | 95.325 | / | / | 26.35 | 0 | 121.675 | +26.35 |
| 危险废物 t/a | 废切削液 | / | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 检修废油 | / | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | 废漆渣 | / | / | / | 1.264 | 0 | 1.264 | +1.264 |
|  | 水帘废水、喷枪清洗废水 | / | / | / | 8.61 | 0 | 8.61 | +8.61 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 18 | 0 | 18 | +18 |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 8支/年 | 0 | 8支/年 | +8支/年 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 1.4 | 0 | 1.4 | +1.4 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目厂区

图例：

本项目所在地

环境空气监测点位